Приложение №1

к заявке на участие в конкурсе по лоту №___

Участник размещения заказа: _____________________________

Предмет договора: _____________________________________________________________________________________________

Предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров, используемых для производства работ

(с указанием конкретных показателей используемого товара, соответствующих значениям, установленным конкурсной документацией, и указанием на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии))

| Сведения технического задания | Предложения участника размещения заказа |
| --- | --- |
| № позиции тех. задания | Наименование товара (материала) | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам товаров (материалов) | Наимено вание товара (материала), маркировка | Конкретные показатели товара (материала) | Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) | Стандарт на изделие, материал |
|  |  |  |  | Наименование параметра или характеристики | Вели чина |  |  |
|  |  | Наименование параметра или характеристики | Величина |  |  |  |  |  |
| 1 | ГРПБ-2 | Контролируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
|  |  | Максимальное давление на входе, МПа | 0.3 |
|  |  | Диапазон настройки выходного давления, кПа | от 2 до 5 |
|  |  | Расчетное давление на входе, МПа | 0,268 |
|  |  | Расчетное давление на выходе, МПа | 0,003 |
|  |  | Регулятор (на рабочей/резервной линии редуцирования) | РДГ-80Н |
|  |  | Максимальная пропускная способность регулятора, м3/ч, при Рвх=0,3 МПа | 4500 |
|  |  | Максимально - часовой расход газа, согласно схемы газоснабжения, м3/ч | 1987,37 |
|  |  | Учет расхода газа | на обогрев |
|  |  | Очистка газа от механических примесей | фильтр газовый |
|  |  | Система обогрева | газовая |
|  |  | Номинальное давление для системы обогрева, Па (мм вод. ст.) | 2000(200) |
|  |  | Расход газа для системы обогрева, м3/ч | 0.75 |
|  |  | Телеметрический комплекс | «Теллур-ПМЗ-G» |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 2600 2100 2600 |
|  |  | Масса, кг, не более | 1500 |
|  |  | Средний срок службы, лет, не менее | 15 |
| 2 | Трубы | ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160х14,6. ГОСТ Р50838-2009 |
| 3 | Трубы | ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-315х17,9; ГОСТ Р50838-2009 ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-250х14,2; ГОСТ Р50838-2009 ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-225х12,8; ГОСТ Р50838-2009 ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-160х9,1; ГОСТ Р50838-2009 ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-110х6,3; ГОСТ Р50838-2009 ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-063х5,8; ГОСТ Р50838-2009 ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-32х3,0. ГОСТ Р50838-2009 |
| 4 | Трубы | Стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 (сталь В Ст3сп по ГОСТ 10705-80*) Ø57х3,5; стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 (сталь В Ст3сп по ГОСТ 10705-80*) Ø32х3,0 |
| 5 | Стальные шаровые краны | Условные диаметры: Ду=50, Ду=100, Ду=150., Ду=200, Ду=225, Ду=250; условное давлением Pу=1,6МПа. Класс герметичности – «А» по ГОСТ 9544-2005. |
| 6 | Фланцевые шаровые краны | Условные диаметры Ду=25 мм, условное давление Pу=4,0 МПа. Класс герметичности - «А» по ГОСТ 9544-2005. |
| 7 | Шаровые краны | Условный диаметр Ду=25 и Ду=50. и условное давление Pу=4,0МПа. Класс герметичности - «А» по ГОСТ 9544-2005, с изолирующими соединениями, футлярами и продувочными штуцерами, с неразъемным соединением полиэтилен-сталь. |
| 8 | Трубы | полиэтиленовые трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р50838-2009, в том числе : Ø 315х28,6, Ø 225х20,5, Ø 160х14,6, Ø 110х10,0. |
| 14 | Грунтовка | ГФ-021 |
| 15 | Эмаль | ПФ-115 |
| 18 | Полиэтиленовая сигнальная лента | ЛСГ 200 с изолированным проводником и проводом – спутником с выводом под контрольно-измерительные колонки. |

Подпись уполномоченного лица

участника размещения заказа

м.п.

дата