ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение конкурса на выполнение работ по теме:

«Схема газификации и газораспределения г. Слободской  Кировской области»

| 1 Общие сведения |
| --- |
| 1.1 Полное наименование работы | «Схема газификации и газораспределения г. Слободского Кировской области» |
| 1.2 Стадия выполнения | Предпроектная документация |
| 1.3 Объект проектирования | Система газификации и газораспределения города Слободского |
| 1.4 Сроки выполнения работы | 5 месяцев |
| 1.5 Общие положения | Разработку схемы газификации и газораспределения на расчетный срок выполнить в соответствии с действующим Генерального плана города Слободского, в увязке с инвестиционным проектом газификации Кировской области. Разработку схемы газификации и газораспределения провести в соответствии с Р Газпром 035-2008 Рекомендации по составу и организации прединвестиционных исследований. Разработанная схема газификации и газораспределения г. Слободского после рассмотрения и утверждения администрацией города является основанием для проектирования и строительства газопроводов и сооружений на них, а также присоединения к газовым сетям потребителей. |
| 1.6 Расчетный срок проектирования | Принять в соответствии действующим Генеральным планом развития города Слободского. |
| 1.7 Цель выполнения работы | Разработка схемы газификации и газораспределения города Слободского, с целью обеспечения природным газом существующих и перспективных теплоэнергетических, промышленных, коммунально-бытовых объектов и населения. |
| 1.8 Основные этапы выполнения работ | Сбор и систематизация исходных данных. Краткая характеристика существующего состояния города и его развитие по этапам в соответствии с действующим Генеральным планом развития города Слободского. Определение перспективной потребности города в газовом топливе теплоэнергетическими, коммунально-бытовыми, промышленным предприятиями и населением. Разработка схемы газораспределения г. Слободского. Определение технических характеристик газораспределительной сети города, оптимального количества источников подачи газа, их месторасположения. Выполнение гидравлических расчетов газопроводов. Предложения по этапам развития систем и объектов газоснабжения и газораспределения. |
| 1.9 Исходные данные для выполнения работ | Предоставляются Заказчиком в соответствии с перечнем исходных данных. |
| 1.10 Климатические условия | В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» |
| 2 Объем и содержание работ |
| 2.1 Сбор и систематизация исходных данных. | Формирование баз исходных данных, а также создание электронной модели для расчета перспективных режимов работы газовых сетей. |
| 2.2 Краткая характеристика существующего состояния города и его развитие в соответствии с действующим Генеральным планом. | Состав раздела: 1. Общая характеристика города, включая: географическое положение; климатические характеристики; административное деление; прогноз численности населения. 2. Намечаемое развитие теплоэнергетических, промышленных и коммунально-бытовых объектов, а также жилого сектора на перспективу в соответствии с действующим Генеральным планом развития г. Слободского. |
| 2.5 Анализ существующей и перспективной потребности города в газовом топливе. | Состав раздела: Формирование адресного перечня по теплоэнергетическим, промышленным и бытовым предприятиям, существующим и предусмотренным Генеральным планом развития города. Расчет существующих и перспективных максимально-часовых расходов природного газа. Формирование адресного перечня городских перспективных потребителей природного газа по жилому сектору и расчет максимально-часовых расходов. Расчет годовых расходов природного газа населением, бытовыми и промышленными предприятиями на расчетный срок |
| 2.6 Разработка схемы городских газопроводов г. Слободского | Состав раздела: Определение месторасположения газопроводов по категориям давлений для обеспечения газом всех предполагаемых потребителей; Гидравлические режимы работы газораспределительных сетей и определение оптимальных технических характеристик системы; Определение мероприятий по повышению надежности газоснабжения категорированных потребителей города; Предложения по вариантам развития системы газоснабжения и газораспределения с учетом перевода существующих потребителей на газ. Рекомендуемый вариант схемы газификации и газораспределения города Слободского. Разработка технико-экономического обоснования предложений по развитию газораспределительной системы города. Согласование отчетных материалов. |
| 3. Требования к передаче отчетных материалов | Научно-техническая продукция предоставляется Заказчику в виде отчета, содержащего текст с необходимыми расчетами, схемами, графиками и диаграммами. Отчет оформляется согласно ГОСТа 7.32-2001 «Отчет о Научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Отчет о работе предоставляется Заказчику в электронном виде на магнитных или лазерных носителях (один экземпляр) и на бумажном носителе (четыре экземпляра). |
| 4. Согласование отчетных материалов | Отчетные материалы подлежат согласованию со следующими организациями: ОАО «Кировоблгаз»; Администрация городского округа г. Слободской Кировской области. ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» |

Начальная цена  2 400 000,00  руб. с НДС

Начальник технического отдела                                                            В.В.Горячева